抚顺县广电中心购发电机报价单

| 名称 | 技术规格 | 品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机 | 结构形式：箱式 ； 燃料方式：汽油 相数：三相380V；发电机类型：励磁电机 电压调节：AVR/无刷；额定输出（KVA）：30；最大输出（KVA）：32.5 额定电流：54A；额定转速：3000 额定电压：400；功率因数（cosφ）：0.8 频率（Hz）：50；绝缘等级：F级 引擎型号：491（排量2.0）；调速方式:电子调速；油箱容积（L）：25；燃料消耗率（L）：≤340g/kw.h；启动方式：电启动；点火方式：电感点火；燃油类型≤90#；发动机类型：四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴式直列；机油型号：SF级汽油机机油 夏季15W/30 冬季10W/30；机油量：3.5L；实际尺寸：1480*780*1080；外包尺寸：1615*885*1345；噪声7m（dB）≤73；净重：470KG 要求：发电机30千瓦、汽油、静音、三相（380v）输出电压稳定，机房专用。质保一年，终身维修。负责安装、调试 |  | 1台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868