抚顺县农业技术推广中心购热水器报价单

| 名称 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮吹仪 | 1. 样品数：24位，每位样品进行编码并对应24条独立气路， 弹簧试管夹的样品架固定定位， 每个样品位都有数字编号； 2.样品器具范围：适应试管尺寸：Ф10-29mm 24位； 适应烧杯尺寸：Ф30-55mm 12位； 3.可适用于烧杯、试管、锥形瓶、离心管等 4.氮气消耗量：0-330ml/min/样品； 5.总气体流量：0-15L/min; 6.加热方式：圆形恒温水浴； 7.加热功率：1000W； 8.温控范围：室温-99.9℃； 9. 控温精度：±1℃； 10.采用万向节的旋转样品架，方便正面操作； 11.样品架：电动控制整体提升样品架，方便在吹气过程中实时观察样品吹干进度；电动样品架控制垂直范围：95MM。 12.显示方式：数字显示温度； 13.每支吹气针管的高度独立可调节，气体流量可独立控制调节或关闭，拆卸和清洗简单方便； 14.配备24位卡口式吹气钢针，根本上避免吹气过程中针头脱落。 15.气体流量控制：带针阀的气体流量计，可单独控制每根吹气钢针，并显示气体总消耗量； 16.所有部件为实验室级，采用不锈钢材料或特氟龙涂层，具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点； 17.外形尺寸（mm）：535 X 390 X 620 | 1套 |  |  |
| 移液器 | 单道移液器： 100-1000 ul 最小分度：1.0ul 准确度：≤0.6% 6ul 变异系数（CV）：≤0.2；2ul | 1套 |  |  |
| 荧光增白剂 | 依据行标:NY/T1257-2006 USB2.0接口 紫外短波波长：254nm 紫外长波波长：365nm 可见光源 紫外滤**尺寸：200×50mm 工作电源: 220V交流电源 使用温度: 0℃-40℃ 使用湿度: ＜90% (40℃) 仪器功耗: 20W | 1套 |  |  |
| 制水机水泵 | 40VDC 1.3A;压力180PSI | 1台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868