抚顺县广电中心购光缆报价单

| 名称 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光缆 | GYTS96芯 参数详见附页 | 3公里 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868

附页：

一、光缆简明性能

1、光缆抗张强度和抗压强度要求见表

|  | 抗张强度（N） | 抗压强度（N/10CM） |
| --- | --- | --- |
|  | 工作时 | 敷设时 | 工作时 | 敷设时 |
| 层绞式光缆 （GYTS） | 600 | 1500 | 300 | 1000 |

- 光纤允许的曲率半径

敷设时：光缆外径的20倍

工作时：（铺设后固定）光缆外径的10倍，光缆光纤各项性能均无影响。

3、单盘光缆温度特性

光缆内光纤衰减变化（与20℃时的比较值）；-40℃、+70℃光纤衰减不变； 以上温度范围内，光缆缆芯及护层不会有任何损伤；

4、渗水性能

符合ICE最新规定,按照国家和国际相关标准执行，常温下，1m高水柱，3米长光缆，24小时不渗水。

5、光缆外护层PE的绝缘电阻不小于2KMΩ/KM（500VDC测试）

光缆外护套PE耐压强度不小于15KMVDC2分钟，以四芯为基准，外护套厚度达到1.8mm以上，外径不小于9.8mm。

二、交货状态

1、按照国家标准或行业规定提供：

（1）光缆中全部光纤和其他部件均应完好；

（2）护套应无目力可见的裂纹；

（3）光纤衰减不应变化。

2、盘长和尺码标记

（1）按用户提供的盘长为准；

（2）光缆外皮印有尺码标记，相临标记间距不大于1米。

（3）光缆盘内侧光缆端头留有满足单盘测试要求的长度。

三、主要原材料的技术性能指标

1、光纤

（1）进口A级光纤：美国康宁光纤

（2）本次所订光缆生产用的光纤，均为同一型号和同一来源，同厂家、同材料、同批次、同制造方法、同折射率分布，每盘光缆无光纤接头。

（3）光纤衰减系数

在波长1310nm窗口（1285 nm-1330 nm），最大衰减系数为0.34 dB/Km，在波长1550nm窗口（1480 nm-1580 nm），最大衰减系数为0.21 dB/Km，光纤衰减曲线有良好的线性，并且无明显的台阶，

光纤在1550nm波长上的弯曲衰减特性：以37.5nm的弯曲半径松绕100圈后，衰减增加值小于0.5 dB，

色散： ≤3.0ps/km.nm(1310 nm)

≤18ps/km.nm(1550 nm)

零色散率: ≤0.092ps/nm2·km

测试环境温度：25℃

工作环境温度：-40℃-+65℃

光纤温度特性：≤0.05dB/Km

光纤着色：其颜色不迁染、不褪色，

成缆后光纤衰减指标：1310nm窗口：≤0.34 dB/Km (1310nm)

1550nm窗口：≤0.21dB/Km(1550nm)

2、护套材料

护层材料的抗拉强度和断裂伸长率指标在100±2℃、240小时老化试验前后满足下列指标：

MDPE在热老化试验前，抗拉强度≥11.0Mpa，断裂伸长率≥400%，

MDPE在热老化试验后，抗拉强度≥8.0Mpa，断裂伸长率≥350%，

护层材料在100±1℃、4小时温度处理后回缩均不超过5%，

护套材料密度为0.930-0.945g/cm3，决不允许采用再生原材料。

3、油膏

进口油膏，光纤松套管内全部填充油膏，光缆缆芯内全部填充油膏，油膏保证在-40℃不固化，在+70℃不滴流。

光纤光缆技术要求及指标

一、光纤光学特性：工作波长1310nm和1550nm

模场直径（8.6－9.5）±0.5μm（1310nm）

光缆衰减常数：≤0.35 dB/Km (1310nm)

≤0.22dB/Km(1550nm)

色散： ≤3.5ps/km.nm(1288－1339 nm)

≤18ps/km.nm(1550 nm)

零色散波长:1300~1324nm

零色散率: ≤0.092ps/nm2·km

二、光纤几何特性: 包层直径：125±1.0μm

模场同心度误差： ≤0.8μm

包层不圆度≤1.0%

涂层直径：245±10μm

三、光缆物理特性：筛选伸长：75mm

弯曲特性： 轴100圈附加衰减≤0.1 dB/Km

温度范围-60℃－ +70℃时，光缆的附加损耗

Δα≤0.05 dB/Km(1310nm/1550nm)

中心束管式光缆的短暂拉力≥2500N，长期拉力≥1000N

层绞式光缆的短暂拉力≥3000N，长期拉力≥1000N。

绝缘电阻：浸水24小时后，≥2000MΩ·Km

耐压强度：浸水24小时后，DC15000V，2分钟不击穿