公安局购警用设备报价单

单位：元

| 名称 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故防闯入车载警示系统 | 参数详见附页 | 1台 |  |  |
| 事故防闯入车载警示设备 | 参数详见附页 | 1台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费、施工费等 |  |

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868

## 一、事故现场照明设备

1、产品名称：事故现场照明设备

2、产品图片：

4、技术说明

适用场所：

●适用于公安、消防、刑警、交警等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、公安应急储备、防汛抢险指挥、自然灾害现场救援及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

结构特点：

●照明灯头可无极调光，可根据使用需要调整灯光亮度；

●整灯采用箱式设计，可随车辆携带，现场组装使用，可手提、可在地面拉动，方便从一个现场快速移动到另一个现场。

●特制合金灯头，灯具同时配备聚光和泛光灯头，可以同时进行高亮度聚光和大范围泛光的照明。美观可靠，具有良好的防腐、抗震、抗冲击、抗静电等性能。

●照明灯头背面设置有红蓝交替闪烁警示灯，在使用现场可有效起到警示作用，保障现场及作业人员的安全性。

●防护等级IP65,确保灯具在各种恶劣环境下安全可靠的工作。

●选用高清LCD电量显示屏，提醒使用者及时充电，避免出现使用现场无电的问题。

●灯具使用高度可调，最大使用高度可达1.9米，满足更大范围的照明需求，同时确保发光点在人的视线以上，避免刺眼的眩光。

●为保证在夜间可有效提供初步照明，要求箱体内侧设置可拆卸式自动感应开箱小型照明灯。

●灯具配有专用单反相机云台。

技术参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | DC12V |
| 电池额定容量 | 24Ah |
| 光源(LED) | 聚光灯额定功率 | 24颗2W=48W |
|  | 泛光灯额定功率 | 9颗3W=27W |
|  | 警示灯 | 6颗0.2W=1.2W |
|  | 效照射范围: | 0-50m（宽度10m） |
|  | 平均使用寿命 | 100000h |
| 电池连续放电时间 | 聚、泛光灯同时开启：4小时 聚光灯开启：8小时 泛光灯开启：12小时 |
| 电池充电时间 | 8-10h |
| 外形尺寸 （长×宽×高） | 使用状态（伸） | 465mm×290mm×1900mm |
|  | 使用状态（缩） | 465mm×290mm×1100mm |
|  | 未使用状态（箱体） | 465mm×290mm×575mm |
| 重量 | 23kg |
| 外壳防护等级 | IP65 |

## 二、车载警示设备

1、产品名称：事故防闯入车载警示设备

2、产品图片：

4、技术参数：

（1）LED式，红、蓝、白三种颜色，有爆闪、交替闪烁等发光模式，警示作用明显；

（2）闪烁状态下，闪烁频率不小于每分钟50次；

（3）长度60厘米至120厘米之间，高度为4.3厘米，根据不同车型可选择安装；

（4）灯柱和支架为铝合金或不锈钢等金属材质；

（5）使用方便，集成模式按钮和开关；

（6）内置电源线，根据客户实际需求安装；

（7）使用温度-40℃至60℃；

（8）额定电压12V；

（9）安装支架2个，支持警示灯上下旋转；