抚顺县政府采购项目

竞争性谈判采购文件

采购单位名称：抚顺县检察院

采购项目名称：监控系统

采购文件编号：2018010

编制文件单位：

报价文件内容及格式

报价文件一式三份（一正本二副本）装订、密封好并在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式。

| 项 目 | 项目及审核内容 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面、封口、封皮及目录 | 报价文件的外封面及封口 |  |
|  | 报价文件的封皮 |  |
|  | 报价文件的目录 |  |
| 资格性 证明材料 | 法人营业执照副本 | 经过上年度有效年检，复印件 | 1-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 1-2 |
|  | 递交报价文件截止日期前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 | 复印件 | 1-3 |
|  | 提供资质证明产品(含生厂家授权和售后服务承诺) | 本项目需现场踏勘 |  |
| 符合性 证明材料 | 报价函 | 2-1 |
|  | 报价一览表 | 2-2 |
|  | 售后服务承诺(由供应商自行提供格式) | 2-3 |
|  | 项目要求及报价响应表 | 2-4 |
| 其它 | 采购文件要求的以及报价供应商认为需要提供的其它材料 | 3-1 |

注：供应商在编制报价文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的格式进行填报；对于没有给定格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价文件时，应严格按照本表中“报价文件装订顺序”进行装订。

报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

| 、序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大32路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 硬盘 | 4000G监控专用硬盘 | 块 | 8.00 |  |  |
| 3 | 液晶监视器 | 27寸 pls 屏显示器 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 红外枪式摄像机 | 图像相关 最高分辨率可达1920x 1080@25fps,并可输出实时图像 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持心跳,镜像等功能 支持暖光灯补光,照射距离最远可达30米 Smart功能 Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本 系统功能 支持三码流,支持手机监控 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI协议 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 接口功能 支持10M/100M自适应网口 支持1对音频输入/输出(-S) 支持1对报警输入/输出(-S) 安全服务 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书 设备初次使用需设置密码,保障密码安全 支持用户登录锁定机制 | 台 | 8.00 |  |  |
| 5 | 红外半球式摄像机 | 图像相关 最高分辨率可达1920x 1080@25fps,并可输出实时图像 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持心跳,镜像等功能 支持暖光灯补光,照射距离最远可达30米 Smart功能 Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本 系统功能 支持三码流,支持手机监控 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI协议 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 接口功能 支持10M/100M自适应网口 支持1对音频输入/输出(-S) 支持1对报警输入/输出(-S) 安全服务 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书 设备初次使用需设置密码,保障密码安全 支持用户登录锁定机制 | 台 | 22.00 |  |  |
| 4 | 红外球型摄像机 | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 • 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 • 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 • 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m • 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 • 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 • 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR等功能 • 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° • 支持300个预置位，8条巡航扫描 • 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持区域曝光与区域聚焦功能 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 • 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入 • 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 台 | 2.00 |  |  |
| 6 | 支架 | 枪机壁装 | 个 | 8.00 |  |  |
| 7 | 网线 | 国标 超五类 | 米 | 2000.00 |  |  |
| 8 | 电源电缆 | RVV-2*1.5 | 米 | 2000.00 |  |  |
| 9 | 电源 | 220/12V | 台 | 25.00 |  |  |
| 10 | 插排 | 国产多孔 | 个 | 3.00 |  |  |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 600MM | 个 | 2.00 |  |  |
| 12 | 机柜 | 12U | 台 | 1.00 |  |  |
| 13 | 交换机 | 24口千兆 | 台 | 1.00 |  |  |
| 14 | 交换机 | 16口千兆 | 台 | 2.00 |  |  |
| 15 | PVC线槽 | DN40 | 米 | 500.00 |  |  |
| 高清审讯系统 |
| 1 | 人物摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。 需具有1对报警输入/输出接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码 音频采样率大于44.1kHz 需支持IK10防暴等级 ★需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作 温湿度量程：湿度（％RH～100％RH） ；温度（0℃~50℃）。 准确度：湿度：±3％RH ；温度：±0.5℃ | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 全景摄像机 | 200 万球机，支持高清网络、HD-SDI 信号同时 输出，高清网络视频输出：1920×1080@30fps；HD-SDI 视频输出：1080P@25fps/30fps 支持接入温湿度显示屏，并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移 ★支持 1 个 RS485、1 个 RS232、1 个报警输入 1个报警输出接口、1 个 SDI 口； 105°超广角， 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍 ★支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，音频编码支持 AAC， 48kHz 音频采样率 ★支持超低照度彩色 0.006lx,黑白 0.0003lx； 审讯人员数量检测：实时检测审讯人员数量， 并上报平台，若审讯人员低于 2 人，则产生报警； 被审讯人员静止检测：实时检测被审讯人员是 否长时间静止不动，持续时间 1-3600S 可设置，并上报平台，预防被审讯人员瞌睡、自杀等异常行为 审讯室打架斗殴检测：实时检测审讯室是否有打架斗殴，并上报平台，若是则产生报警 被审讯人员起身检测：在特定时间段内，实时检测 被审讯人员是否异常起身，并上报平台，若是则产 生报警 ★支持 5 码流，支持同时开启 30 个视频窗口进行画面预览； 支持人脸检测、音频异常侦测、人员检测、 剧烈运动检测、人员静止检测、人员起身检测检测； 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 指挥摄像机 | 摄像机视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100线 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为21%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 在同一个IE浏览器上，至少可同时开启25个视频窗口进行画面浏览 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、噪声过滤功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置 支持水平手控速度不小于750°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于240°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-10°~90° 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 摄像机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警 应具有1个RJ45网络接口、1个BNC接口、1路音频输入/输出、1路DVI输出、2路报警输入、1路报警输出、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 数字降噪拾音器 | 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz,THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ | 支 | 2 |  |  |
| 5 | 彩色LED回放电视 | 27寸 pls 屏显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 高清数字同步录音录像主机 | 支持4路CVBS视频输入；默认支持2路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持6路1080P网络接入； ★自带7寸触摸屏； 支持1路VGA输入和1路HDMI输入； ★支持全路数H.265编解码； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； ★支持画面合成，画中画大小和位置任意调整（以公安部检验报告为准） 标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步直刻； 支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； ★支持音量值显示及波形实时显示（以公安部检验报告为准） 支持将案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等内容叠加在光盘片头视频画面上 ★支持在主机进行审讯视频录像过程时对重要段落标示打点，并可在设备回放时进行重点标记索引 ★支持对初始化的空光盘进行自动格式化，可对录制完成的光盘自动封盘，封盘时间应小于等于5min ★录制时间可调，可设定刻录倒计时时间提醒，实时提供光盘存储容量的剩余时间 具备对刻录存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储含配套硬盘，6T,3.5",SATA | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 6T硬盘 | 4000G企业级专用硬盘 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 温湿度显示屏 | 壁挂式自带一体化温湿度传感器，内置为欧洲进口传感器，自带LCD液晶显示屏，利用其自身的RS－485总线串行通讯接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行联网。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 网络交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 线材及辅料 | 超五类线，电源线，HDMI线，VGA线，SDI线等 | 批 | 2 |  |  |
| A | 设备合计 |  |  |  |  |
| B | 综合取费 |  |  |  |
| C | 项目总价 |  |  |  |
| 合格投标人的资格条件：1、投标人需在本地设有售后服务单位(提供证明材料)2、投标人需同时具有具有GB/T19001-2008质量管理体系统认证证书、安防工程企业资质贰级以上（含贰级）资质企业，并在有效期内。3、如果投标人不是所投设备(人物摄像机，全景摄像机，指挥摄像机，高清数字同步录音录像主机)的制造厂商，须具备其制造厂商出具针对此项目的授权书（授权、代理或特约经销）和售后服务承诺书原件； 4、投标人需进行现场踏勘5、由于检察院属于特殊行业部门，所以在设备参数中标“★”项必须满足并需提供公安部门检验报告证明，否则视为不满足 |

报价一览表

单位：元（人民币）

包号：

| 品目号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格、型号 | 制造厂商名称 或品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总 价 | 大写： 小写 ： ¥ |

填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

项目要求及报价响应表

包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 报价文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货/交付时间：合同签订后十日内 |  |  |
|  | 交货/交付地点：抚顺县检察院 |  |  |
|  | 付款方式及条件：验收合格后首付90%，10%质保金一年后付清。 |  |  |
|  | 如验收标准：按投标文件及合同 验收程序：抚顺县质监局 验收费用：合同金额千分之三+每项一百元 验收报告等：按投标文件及合同 |  |  |
|  | 质量保证期：不少于三年 |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于三年 |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |

| 品目号： 产品名称： 数量： 是否经过审批采购进口产品： 产品的主要用途、功能以及特点（提示：供投标供应商选择投标产品时参考）： |
| --- |
| 采购文件要求 | 报价文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） |  |  |  |  |  |

填表说明：

①“报价文件响应内容”一栏由供应商填写。

②“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

③“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

④“证明资料”一栏须填写“见报价文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价文件中的位置。